BT-27C

Programação dos Sons

Programar os sons da sirene modelo BT-27C conforme abaixo:

- Ligar a sirene de acordo com a especificação da mesma: 12 ou 24vcc e  110 ou 220vac

- Programar o SOM 4 na opção MUDO, para diminuir o incômodo quando da programação dos outros sons. Para programar, veja o manual da sirene

- Instalar 03 interruptores ou disjuntores, um para cada fio (azul, marrom e preto)

- Ligar o interruptor/disjuntor correspondente ao fio Azul para ter acesso a ao SOM 1.

Diminua imediatamente o volume,  escolha a opção de SOM, aumente o volume para o nível

desejado e desligue o interruptor/disjuntor.

- Repetir o processo anterior para SOM 2 e SOM 3

- Com os 03 interruptores/disjuntores desligados, voltamos para escolha do SOM 4 que já está em

MUDO. Pode manter nesta opção ou se preferir pode escolher uma nova opção com um novo volume.

Após a confirmação da nova escolha, desligue a alimentação.